Транспортеры

Используется цепь шага 38,0 мм с разрывным усилием 4600 Кгс (46 Кн)

Транспортеры на зерноуборочные комбайны

Одноцепные скребковые

| Применяемые цепи | Размер скребка, мм. | Комбайн | Длина и габариты, мм. |
| --- | --- | --- | --- |
| Колосовой |
| ТРД-38-4600-2-2-6-4 | 120x71 | Нива | 5244 |
| ТРД-38-4600-2-2-6-6 | 200x100 | Дон, Вектор, Акрос | 3078 |
| ТРД-38-4600-2-2-6-4 | 150x75, 200х100 | Енисей (Руслан) Енисей-960 | 2964 |
| ТРД-38-4600-2-2-6-6 | 200х100 | Торум | 3116 |
| ТРД-38-4600-2-2-6-6 | 150х100 | Полесье | 2926 |
| Зерновой |
| ТРД-38-4600-2-2-6-4 | 120x71 | Нива | 6346 |
| ТРД-38-4600-2-2-6-4 | 200x100 | Дон | 4598 |
| ТРД-38-4600-2-2-6-4 | 150x75 | Енисей (Руслан) | 6460 |
| ТРД-38-4600-2-2-6-4 | 200х100 | Енисей-960 | 4180 |
| ТРД-38-4600-2-2-6-4 | 200x100 | Вектор | 5092 |
| ТРД-38-4600-2-2-6-4 | 200х100 | Торум | 6308 |
| ТРД-38-4600-2-2-6-4 | 200х100 | Полесье №1218; №10 | 5016 |
| ТРД-38-4600-2-2-6-4 | 150x100 | Полесье №812; №7 | 5016 |
| ТРД-38-4600-2-2-6-4 | 200х100 | Акрос (верхний) | 3154 |
| ТРД-38-4600-2-2-6-4 | 200х100 | Акрос (нижний) | 3952 |

| Транспортеры на элеваторы |
| --- |
| ТРД-38-4600-2-2-6-6 | 100х260 | ЗПС | 8208 4788 |
| ТРД-38-4600-2-2-6-6 | 90х160 | ОВС | 8436 4864 |
| ТРД-38-4600-2-2-6-8 | 100х260 | ЗПС | 8360 |
| ТРД-38-4600-2-2-6-8 | 90х160 | ОВС | 8322 |

| Трехцепные планчатые (транспортер наклонной камеры) |
| --- |
| Применяемые цепи | Комбайн | Размер скребка, мм. |
| ТРД-38-4600-1-2-8-4 (крайняя) x2 | Нива, Енисей | 3420x1127 |
| ТРД-38-4600-1-2-8-2 (средняя) |  |  |
| ТРД-38-4600-1-2-8-4 (крайняя) x2 | Руслан Енисей-960 | 2698x1122 |
| ТРД-38-4600-1-2-8-2 (средняя) |  |  |
| ТРД-38-5600-1-2-8-4 (крайняя) x2 | Акрос, Дон | 2812х |
| ТРД-38-5600-1-2-8-2 (средняя) х2 |  |  |
| ТРД-38-5600-1-2-8-4 (крайняя) x2 | Вектор | 2812х1127 |
| ТРД-38-5600-1-2-8-2 (средняя) |  |  |
| ТРД-38-5600-1-2-8-4 (крайняя) х2 | Нива (ЖКС) | 3420х1127 |
| ТРД-38-5600-1-2-8-2 (средняя) |  |  |